INSTRUKCJA PROJEKTOWANIA ORAZ

BUDOWY PRZYŁĄCZY DO SIECI KANALIZACYJI SANITARNEJ, BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ LUB W ZARZĄDZIE

GMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP.  Z O.O.

- Kompletna dokumentacja projektowa przyłącza budynku/nieruchomości do sieci kanalizacyjnej powinien zawierać: opis techniczny, aktualne warunki przyłączenia wydane przez GPK Sp. z o.o., plan orientacyjny, plan zagospodarowania, rzut parteru lub piwnic, profil przyłącza kanalizacyjnego, przekrój wykopu, oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i zgody.

- Projekt należy opracować na aktualnych podkładach geodezyjnych w skali 1:500 lub 1:1000.

- Przyłącze należy zaprojektować i wykonać najkrótszą trasą od przewodu głównego (sieci kanalizacyjnej) do budynku.

- Trasę projektowanego przewodu, w przypadku, kolizji należy uzgodnić z dysponentami: energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych,

- W przypadku przebiegu projektowanego przewodu w granicach innych działek należy uzyskać             i dołączyć do dokumentacji pisemną zgodę na wejście w teren właścicieli, zarządcy bądź innych osób posiadający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością.

- W przypadku, gdy miejscem włączenia do sieci jest studnia grawitacyjna znajdująca się poza granicami działki należy uzyskać i dołączyć do dokumentacji pisemną zgodę na włączenie i wejście w teren właścicieli, zarządcy bądź innych osób posiadający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością.

- Jeżeli lokalizacja projektowanego przyłącza wymaga zajęcia bądź umieszczenia przewodu w pasie jezdni należy uzyskać i dołączyć do dokumentacji odpowiednią decyzję i zezwolenie zarządcy drogi.

- Do budowy przewodów kanalizacyjnych wymaga się stosowania rur o średnicy 90-160 mm 
z następujących materiałów: PVC, PP, PE, dwuścienne PEHD/PP.

- Do budowy przewodów kanalizacyjnych należy stosować rury i armaturę posiadającą pozytywną ocenę higieniczną Państwowego Zakładu Higieny oraz niezbędne certyfikaty zgodności z PN, lub aprobatę techniczną.

- Wymaga się zastosowanie studni kanalizacyjnych o średnicy 425 mm z następujących materiałów: PVC, PE, PP. Wykonane połączenia rur ze studniami należy wykonać jako szczelne (stosowanie systemowych przejść szczelnych).

- Przejścia przewodów przez przeszkody powinny być wykonane w rurze osłonowej. Na odcinku przewodu ułożonego w rurze osłonowej należy unikać umieszczania połączeń.

- Odległości przewodów kanalizacyjnych od istniejącego uzbrojenia terenu oraz drzew krzewów              i elementów małej architektury powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.

- Spadki dla przewodów kanalizacyjnych na odcinkach od budynku do studni przyłączeniowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%.

- Przewody kanalizacyjne z tworzyw sztucznych powinny być układane na podłożu z materiału sypkiego drobno lub średnio ziarnistego, bez grud i kamieni, oraz powinny być obsypane materiałem sypkim (wielkość cząstek nie powinna przekraczać 20 mm) na wysokość 30 cm oraz całej szerokości i długości wykopu.

- W przypadku ścieków przemysłowych należy uwzględnić i zaprojektować odpowiednie urządzenia podczyszczające, jeśli obowiązek taki został wskazany w warunkach przyłączenia. Podstawą do określenia wymagań przedsiębiorstwa w tym zakresie jest treść złożonego wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w zakresie charakterystyki ilościowej i jakościowej ścieków przemysłowych.

Uwaga- brak informacji lub udzielenie informacji nierzetelnej o rodzaju i charakterystyce (źródło pochodzenia, skład) ścieków przemysłowych nie zwalnia inwestora z obowiązków określonych 
w rozporządzeniu Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych [Dz.U. 2016.1757].

- Przed przystąpieniem do realizacji oraz po jej zakończeniu inwestor powinien dokonać czynności opisanych w „Procedurze przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bojszowy będącej 
w zarządzie GPK Sp. z o.o.” – zał. nr 4 do warunków przyłączenia do sieci.